Názov stavby : 	zberný   dvor   Malinovo

Projektový stupeň : 	Projekt pre stavebné povolenie

Podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré      ustanovenia stavebného zákona, pre  vydanie stavebného povolenia

Investor :	Obec   Malinovo

Zastúpená starostom  : Eva Godová

Obecný úrad

L. Svobodu 17

900 45 Malinovo

IČO : 00304921

Miesto stavby:	Obec  Malinovo,  kat. úz. Malinovo

Vlastný areál:	        parc. č.834/3 , k. ú.: Malinovo

Príloha :	E.4.1 Spevnené plochy – Technická správa

Vypracoval:		       KUBING s.r.o. so sídlom  945 01 Komárno, Hadovce 171

Projektant:	Ing. Alexander Kubis, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie     o autorizácii 0623 * SP * A2 komplexné architektonické  a inžinierske služby

#### Číslo zákazky :                 21/2012

Termín spracovania :	      10.2012

- Účel  a  umiestnenie  STAVBY

Spevnené plochy sú navrhnuté ako:                                                              komunikačný a manipulačný priestor v rámci zberného dvora. Ako  vyplýva zo situácie, spevnené plochy budú realizované mimo haly, prevádzkovej budovy a rezervného miesta na zeleň. Celková plocha spevnenej plochy v rámci areálu bude cca 1 354,00 m². Existujúci vjazd, ktorý bude zabezpečovať prepojenie zberného dvora s  komunikáciou, bude mať plochu  358,00 m².

- POPIS  STAVBY

Spevnené plochy sú navrhnuté zo zámkovej dlažby ( min. hrúbky 60 mm, doporučená 70 mm) uloženej na betónovom armovanom podklade  hrúbky 150 mm a  následne na zhutnenom makadame, poprípade  lomovom kameni s mocnosťou  min. 200 mm, miestami- v strede pozemku na ploche  (18,5 x 5,5 m)  až 300mm.

Vjazd a  výjazd  je napojený na miestnu komunikáciu, smerovými oblúkmi s polomerom R9m. Celková dĺžka vjazdu je 10,00m. V mieste napojenia  vjazdu na miestnu komunikáciu je šírka vjazdu 25,00 m. Celková dĺžka  obrubníkov  okolo spevnenej plochy bude 385 m.

V areáli zberného dvora navrhujeme vytvoriť parkovacie miesta na spevnenej ploche vo vzdialenosti 11,0 m od východnej steny prevádzkovej budovy. Pôdorysné rozmery parkovacieho miesta navrhujeme 2,25 x 4,5 m. Parkovacie miesta sme navrhli v počte 5 ks o celkovej šírke 11,25 m. Budú slúžiť pre návštevníkov zberného dvora.

Spevnená plocha vjazdu, areálu

| Názov vrstvy |  | Hrúbka vrstvy (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vjazd |  |  |  |
| Zámková dlažba betónová |  | 60 |  |
| Betón B 20, 1 x Kari 6 mm 150/150 mm |  | 150 |  |
| Drvený kameň fr. 0-32 |  | 200 - 300 |  |
| Rastlý terén |  |  |  |
| Hrúbka vrstiev spolu |  | 410 |  |

Odvedenie dažďových vôd

Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch so sklonom 2 % je  z časti  navrhnuté do zelenej plochy (rezerva – na situácii označenie 7) a jednak trativodom, ktorý sa vybuduje pozdĺž celého oplotenia na strane zberného dvora. Sklon spevnenej plochy bude vedený vždy k tomuto trativodu.

Trativod navrhujeme riešiť nasledovne:

Vybuduje sa ryha šírky 80 cm, hĺbky 1,50 m, časť  tejto ryhy do výšky 1,0 m sa vyplní lomovým kameňom fr. ˃ ako 63 mm , ktorá sa obalí do geotextílie 500 mg/m2, Vrchná časť ryhy sa dosype lomovým kameňom fr. 16-32. Keďže zberný dvor nemusí byť z hľadiska povodňovej ochrany 100 % zabezpečený z dôvodu, že zhromaždený vyseparovaný odpad bude umiestnený výlučne v kontajneroch a prípadné vylúhovanie látok majúcich vplyv na životné prostredie do okolitého prostredia je vylúčené. V časoch extrémnych 15 min. dažďoch môže byť spevnená plocha z časti zaliata dažďovou vodou, ktorá postupne po  2-3 hodinách vsiakne do podzemia.

Koordinácia výstavby s inými stavebnými objektmi

Existujúci vjazd do areálu bude  slúžiť na zabezpečenie prístupu do areálu. V mieste stavebnej úpravy  vjazdu treba overiť skutočnosť, či sa tu nenachádzajú nadzemné  i podzemné vedenia, ktoré by mohli byť  výstavbou dotknuté. Preto je nevyhnutné  dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technickej vybavenia, ktorá určuje minimálne krytie podzemných vedení.

Ak sa po presnom vytýčení vedení zistí menšia krycia vrstva je nevyhnutné zvolať rokovanie za účasti správcov vedení a problém doriešiť .

Búranie a spätná úprava .

Realizáciou bude dotknutý násyp existujúcej miestnej  komunikácie. Spôsob napojenia  musí byť vykonané v súlade s STN 73 3050.

Je nevyhnutné dodržať normou predpísané  zhutnenie jednotlivých vrstiev spevnenej plochy.

Zemné stavebné práce sa nesmú vykonávať na zamrznuté podložie, mrznutím nakyprené podložie, na zamrznuté alebo mrznutím nakyprené predchádzajúce technologické vrstvy. Jednotlivé úseky treba ukončiť tak, aby boli začaté a skompletizované tak , aby nedošlo k premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokončenej plochy.

Trvalé dopravné značenie odporúčame vyhotoviť v nasledovnom  rozsahu:

V mieste  z výjazdu areálu  na miestnu komunikáciu  bude osadená dopravná značka zvislá P1  – Daj prednosť v jazde! ,  zmysle vyhl. č.9/2009 Z. z. .

K osadeniu trvalých  dopravných značiek je potrebné prizvať zástupcu Okresného riaditeľstva  policajného zboru, odbor dopravnej polície, na odsúhlasenie dopravného značenia osadeného dodávateľom.

Postup výstavby

Počas výstavby sa nesmie pripustiť prejazd ťažkých mechanizmov cez nedokončený okraj vjazdu v mieste ukončenia pracovnej etapy.

Náväznosť jednotlivých pracovných etáp :

- vytýčenie diela ( autorizovanou osobou)

- odstránenie ornice, náletových kríkov a stromov, odstránenie spevnenej plochy

- zhotovenie podsypu z lomového kameňa

- zakladanie oporného múru a uloženie rúry na odvodnenie

- zhotovenie línie cestných obrubníkov

- zhotovenie predpísaných vrstiev spevnenej plochy v sklone

- osadenie definitívneho dopravného značenia

Všeobecné technické požiadavky

Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Do objektov navrhnutých touto dokumentáciou je možné zabudovať výlučne materiál s príslušným atestom a zeminu schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom na základe vykonania patričných rozborov na základe ktorých sa stanový technológia sypania a zhutňovania násypov .

Okrem v texte uvedených a súvisiacich noriem je nevyhnutné dodržať :

- zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o stavebných výrobkoch

- zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhl. č. 520 / 2001 Z. z. MVaRR SR ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody

V Komárne 10. 2012

Vypracoval: Ing. Alexander Kubis