Názov stavby : 	zberný   dvor   Malinovo

Projektový stupeň : 	Projekt pre stavebné povolenie

Podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré      ustanovenia stavebného zákona, pre  vydanie stavebného povolenia

Investor :	Obec   Malinovo

Zastúpená starostom  : Eva Godová

Obecný úrad

L. Svobodu 17

900 45 Malinovo

IČO : 00304921

Miesto stavby:	Obec  Malinovo,  kat. úz. Malinovo

Vlastný areál:	        parc. č.834/3 , k. ú.: Malinovo

Príloha :	E.1.1 Prevádzková budova – Technická správa

Vypracoval:		       KUBING s.r.o. so sídlom  945 01 Komárno, Hadovce 171

Projektant:	Ing. Alexander Kubis, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie     o autorizácii 0623 * SP * A2 komplexné architektonické  a inžinierske služby

#### Číslo zákazky :                21/2011

Termín spracovania :	      10.2011

- Účel  a  umiestnenie  STAVBY

V areáli  zberného dvora navrhujeme umiestniť- realizovať prevádzkovú budovu. Prevádzková budova bude pre zamestnancov zberného dvora zabezpečovať pracovné a sociálne zázemie.

Prevádzková budova bude umiestnená  v západnej časti  pozemku parc. č. 834/3 k. ú. Malinovo, na ľavo od vstupu do areálu tak, že budova  svojou  severnou obvodovou  stenou bude od severnej hranice pozemkov  parc. č. 834/3 a 837/1  umiestnená na vzdialenosť 1,00 m, pričom  západná stena prevádzkovej budovy bude od oplotenia pri vstupe do areálu umiestnená na vzdialenosť 5,00 m.

Umiestnením stavby a jej užívaním nebude zaťažené okolie nad prípustnú mieru, nebude ohrozovaná bezpečnosť a užívanie susedných stavieb a ani priľahlej miestnej komunikácie, na ktorú sa napojí  nový vjazd do tohto areálu. Umiestnenie stavby zodpovedá urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia.

- ÚDAJE  O ZÁKLADNOM STAVEBNO TECHNICKOM A KONŠTRUKČNOM RIEŠENÍ  STAVBY

Navrhnutá prevádzková budova po ich realizácii v zmysle predkladanej projektovej dokumentácie bude spĺňať všetky základné požiadavky na stavby s dodržaním všeobecných požiadaviek na výstavbu v zmysle vyhl.č.532/2002 Z. z..

Prevádzková budova je navrhnutá ako murovaná jedno podlažná nepodpivničená stavba so sedlovou strechou so štítom do ulice. Stavba má základný pôdorysný rozmer 7,10  x  4,10 m. Výška podlahy ±0,000 prevádzkovej budovy bude o 15 cm vyššie ako je  ±0,000  spevnenej plochy, pričom  ±0,000 spevnenej plochy bude o 50 cm vyššie ako je PVB, ktorý je určený  v osi  miestnej komunikácie nachádzajúcej sa pred stavebným pozemkom. PVB =100,00 – jedná sa o relatívnu výšku. Výška hrebeňa strechy bude na kóte +4,40 od ±0,000

Stavba je členená na nasledovné miestnosti s nasledovnou povrchovou úpravou podlahy a stien :

Miestnosť  - vnútorné rozmery    Povrch podlahy                      Povrch stien

Kancelária-    2,50 x 3,50 m           PVC                           Omietka hladká vápennocementová

Chodba -       1,85 x 1,20 m            PVC                           Omietka hladká vápennocementová

Prezliekareň -1,85 x 2,50 m            PVC                           Omietka hladká vápennocementová

WC -              1,50 x 1,20 m         Keramika                      Keramický obklad v = 1,8 m

Sprcha-          1,50 x 2,50 m         Keramika                      Keramický obklad v = 1,8 m

Základy navrhujeme pásové betónové s vodorovnou izoláciou voči zemnej vlhkosti. Obvodové steny sa navrhujú z tehál pálených v skladobnej hrúbke 300 mm. Deliace konštrukcie navrhujeme z tehál pálených v skladobnej hrúbke 150 mm.

Stavba z dôvodu zabezpečenia potrebnej tepelnej izolácia  bude opatrená po obvode polystyrénom hrúbky 10 cm a nad stropom bude uložená izolácia 2 x Nobasil hrúbky  2x 10 cm. Výplne okien navrhujeme ako plastové s determálnym dvojsklom s min. normou požadovanou hodnotou súč. prechodu tepla k= 1,7 Wm -²K-1, v počte: 2 ks   1200 x 1500mm a 2ks  600 x 600mm. Výplne dverí navrhujeme z jednoduchých hladkých plných dverí s oceľovou zárubňou. Oceľové konštrukcie budú chránené voči korózii náterom od výrobcu, hnedej farby. Vstupné dvere sa navrhujú plastové presklenné s determálnym bezpečnostným sklom.

Krov je navrhnutý ako jednoduchý sedlový. Krytinu navrhujeme z pálenej škridle jednodrážkovej hnedej farby.

Vnútorné vybavenie WC .bude pozostávať :  záchod splachovací obyčajný keramický.

Sprcha a umyváreň : keramické umývadlo s jednoduchou batériou s elektrickým prietokovým ohrievačom. V rohu miestnosti sa vymuruje sprchový kút s obyčajnou batériou s prietokovým elektrickým ohrievačom.

Všetky miestnosti sú osvetlené  a odvetrané priamo.  V hygienickom zariadení je vetranie tiež priame.

Prívod úžitkovej vody a rozvod pitnej vody bude zabezpečený vodomernou šachtou. Kanalizačná prípojka bude napojená do kruhovej čerpacej stanice s pôdorysným rozmerom 1,0 m.

Vykurovanie navrhujeme jednoduchými elektrickými radiátormi.

Úpravu fasády navrhujeme striekaným brizolitom v béžovej farbe.

Na budove bude realizovaný bleskozvod.

Klampiarenské výrobky budú z pozinkovaného plechu opatrené náterom farby hnedej. Odvedenie dažďovej vody zo strechy voľne do terénu  bude zabezpečené dažďovým odkvapom z pozinkovaného plechu opatrené náterom farby hnedej. Okolo budovy sa vyhotoví odkvapový chodník z prostého betónu v šírke 500 mm.

Dažďové vody zo stavby  budú odvedené voľne do okolitého terénu.

- Údaje  o vplyve stavby, jej prevádzky  na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka  nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek, ochrany zdravia ľudí. Výstavbou dôjde  k výrubu stromov, ktorý bude možné vykonať na základe rozhodnutia obce  o povolení výrubu stromov.  Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii Obvodným úradom životného prostredia Senec.

Na stavebnom pozemku sa z časti nachádzajú náletové kríky malého rozsahu, ktoré budú v rámci prípravných prác odstránené.

Počas výstavby je potrebné dodržať pokyny tejto dokumentácie a nasledovných predpisov :

Životné prostredie

- Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov

- Vyhl. č. 283/2001 Z. z. MŽSR SR o vykonávaní niektorých ustanovení o odpadoch

- Zákon č. 303/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

##### Zákon 364/2004 Z.z. –vodný zákon

Požiarna ochrana

- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

## Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

Projekt požiarnej ochrany tvorí samostatnú  prílohu tejto projektovej dokumentácie.

Bezpečnosť práce

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , bezpečnosti tlakových , zdvíhacích , elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 338/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

-  Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- zákon  č. 395/2006 Z. z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

V Komárne 10.2012

Ing. Alexander Kubis